Генератор аэроионов биполярный

# ГАБИ-01

Паспорт

МГФК 530000.002ПС

1. Основные сведения об изделии.

1.1. Генератор аэроионов биполярный ГАБИ-01.

МГФК 530000.10, заводской номер

Дата изготовления

Предприятие-изготовитель ООО "НТМ-Защита"

2. Основные технические данные и характеристики.

2.1. Номинальные  и фактические значения основных технических данных генератора аэроионов   приведены в таблице 1. 
Таблица 1

| Наименование | Значение величины |
| --- | --- |
|  | Номинальное | фактическое |
| 1 Напряжение постоянного тока на излучателях генератора, вырабатываемое преобразователем напряжения, кВ | 4,0(0,5 |  |
| 2. Диапазон изменения концентрации легких аэроионов обеих полярностей(на расстоянии 1м), см-3. | До 50000 |  |
| 3.Устанавливаемый коэффициент униполярности. | 0,3-3 |  |
| 4. Время установления рабочего режима, мин, не более | 3 |  |
| 5. Максимальная мощность, потребляемая генератором при питании от источника 12В, Вт | 2,0 |  |
| 6.Габаритные размеры, мм, не более. | 170х105х42 |  |
| 7.Масса, кг, не более | 0,3 |  |

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки генератора  аэроионов  входят изделия  и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МГФК 530000.10 | Генератор аэроионов. | 1 |  |
|  | . Блок питания с приборным кабелем БП-ЕИ 220/12В | 1 | Для питания генератора от сети 220В |
| МГФК 530000.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| МГФК 510000.002 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Чехол влагонепроницаемый | 1 |  |
|  | Коробка-футляр | 1 |  |

4.Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).

4.1. Гарантийный  срок  эксплуатации генератора аэроионов  МАС-01  устанавливается 24 месяца  со  дня  ввода  его  в  эксплуатацию  или  по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Гарантийный срок хранения 3  года с момента изготовления изделия.

4.3. Безвозмездный  ремонт  или  замена  изделия  в  течении гарантийного  срока   эксплуатации   производится   предприятием-изготовителем  при   условии   соблюдения   потребителем   правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.  В  случае  устранения  неисправностей  в  изделии  (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на  время, в течении которого генератор аэроионов   не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течении  всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5.Консервация.

5.1. Консервация  генератора аэроионов    производится в закрытом вентилируемом помещении  при  температуре окружающего воздуха от +15 до +400 С и относительной влажности  до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация измерителя производится  в  соответствии  с требованиями ГОСТ 28594-90.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

6. Свидетельство об упаковывании.

Генератор аэроионов биполярный ГАБИ-01.

МГФК530000.10  №

Упакован ООО “НТМ-Защита” согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации.

должность 			личная подпись 		фамилия, имя, отчество

год, число, месяц

7. Свидетельство о приемке.

7.1. Генератор аэроионов биполярный ГАБИ-01. 
МГФК 530000.10  №

(заводской номер)

соответствует техническим условиям		ТУ-5156-001-18446736-04

(обозначение технических условий)

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   	“	“			20____г.

М.П.

Представитель ОТК

(подпись)

“	“			20____г.

8. Сведения о рекламациях

8.1. При отказе в работе или неисправности генератора аэроионов в период гарантийного  срока  эксплуатации  потребителем должен быть составлен акт по форме Приложения А о необходимости  ремонта   и   отправки   счетчика  предприятию-изготовителю по адресу:

115409, Москва, Каширское шоссе, дом 31, ООО "НТМ-Защита”

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию.

9.1. Генератор аэроионов биполярный ГАБИ-01.

МГФК 530000.10     №

введен в эксплуатацию "           " 		 200       г.

М.П.

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия)

10. Утилизация.

Генератор аэроионов не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативно-технических документов,

на которые  приведены ссылки в данном документе.

1.  ГОСТ  28594-90.  Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель эксплуатирующей организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ N

от “	“			20____г.

на

(наименование изделия, заводской номер, дата изготовления )

Комиссия в составе:

Председателя

(ф.и.о.)

и членов

(ф.и.о.)

с одной стороны и представителя

(наименование предприятия - изготовителя, ф.,и.,о.)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием изделия, установила:

1.

(излагается суть претензий)

2. Изделие с начала гарантийного срока наработало

(указать время наработки)

3.

(описание внешнего проявления отказа, дата отказа;

предполагаемая причина отказа; условия эксплуатации, в которых

произошел отказ)

Заключение комиссии:

Подписи:

# Text boxes

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист