Создание формы протокола для приборов серии АССИСТЕНТ.

Введение

Программа Assistent Data Center из комплекта ПО Assistent Tools предназначена для ведения архива результатов измерений и вычислений, а также для оформления  протоколов измерений. Программа входит в комплект поставки любой комплектации приборов АССИСТЕНТ.

Архив результатов измерений формируется автоматически при передаче результатов измерений из прибора в архив.

Архив вычислений также формируется автоматически по мере выполнения вычислений с помощью калькулятора, представляющего одну из функций архива.

Для оформления протоколов измерений предусмотрено два пути. Первый – использование предлагаемого, готового шаблона таблицы результатов, кнопка «Составление протокола…».  Второй – выгрузка результатов измерения в EXCEL,  кнопка «Выгрузка измерительных данных в EXCEL», в котором можно создать собственный шаблон, максимально соответствующий принятой у пользователя форме протокола. В настоящем материале изложен порядок действий для создания «своего» шаблона с использованием обычных средств электронных таблиц EXCEL.

Говоря коротко, Вам надо создать в бланке для выгрузки результатов в EXCEL новую закладку со своей формой таблицы представления результатов в протоколе и назначит ссылки в вашу таблицу из таблицы, в которую программа записывает результаты измерений по кнопке «Выгрузка измеренных данных в EXCEL».

Шаг 1. Установка программы на компьютер

Установка проводится стандартным для WINDOWS приложений способом. После завершения установки в папке Program Files (если Вы не задали другое место при установке) создается папка NTM, в которой находятся все программы работы с компьютером для серии АССИСТЕНТ.

Шаг 2. Дополнение файла-шаблона выгрузки результатов измерения в EXCEL.

При выгрузке результатов измерения шума из архива в EXCEL используется файл-шаблон Data_acoustic.хls, расположение которого показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Расположение файла  Data_acoustic.хls.

В этом файле единственная закладка АКУСТИКА определяет расположение значений результатов измерения. При каждой выгрузке результатов измерения автоматически заполняется представленная на рисунке 2а таблица. В нее входят все параметры, измеренные прибором в режиме АКУСТИКА. Уровни звука (УЗ) с разными частотными коррекциями и разными временными характеристиками. Уровни звукового давления (УЗД) в октавных и третьоктавных полосах частот с разными временными характеристиками. Максимальные и минимальные значения всех этих параметров.

Рисунок 2а. Исходный бланк результатов измерения акустики.

Рисунок 2б. Заполненный бланк результатов измерения акустики.

Для создания собственной формы таблицы результатов создадим в файле Data_acoustic.хls новую закладку. Закладка создается стандартным для EXCEL способом. Единственное требование состоит в том, что закладка АКУСТИКА должна оставаться на своем месте, т.е. первой. На рисунке 3 показан измененный файл Data_acoustic.хls с новой закладкой - Лист 1.

Рисунок 3. Файл Data_acoustic.хls с новой закладкой.

Шаг. 3. Создание своей формы таблицы в новой закладке

Допустим, мы хотим видеть результаты для протокола, представленные в формате таблицы 1. Создаем желаемую форму таблице в любом текстовом редакторе, например Word.

Таблица 1. Пример «своей» таблицы для протокола.

| Результаты измерения |
| --- |
| Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, Гц | Уровни звука, дБА |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Leq | Ls max | Li max |
| ПДУ |
| Превышение ПДУ |

Копируем ее в новую страницу файла Data_acoustic.хls. Результат на рисунке 4.

Шаг. 4. Организация записи нужных данных из закладки АКУСТИКА в нашу таблицу.

Делаем это с помощью указания ссылок из ячеек «своей» таблицы на ячейки таблицы, которая в закладке АКУСТИКА будет автоматически заполняться программой.

В ячейку таблицы В6, где должно быть значение уровня звукового давления в октавной полосе 31.5 Гц, пишем  « =»

Далее открываем закладку АКУСТИКА и щелкаем левой кнопкой на ячейке, в которую будет писать программа, это  С34.

Нажимаем ENTER.  В ячейке нашей таблицы для значения 31.5 Гц появилась ссылка на ячейку, куда эта величина запишется программой:

Точно также заполняем остальные ячейки нашей таблицы ссылками на ячейки закладки АКУСТИКА для соответствующих величин.

Сохраняем файл Data_acoustic.хls. Проверяем, что получилось.

Запускаем архив измерений. Выбираем в архиве одну из записей. Нажимаем кнопку «выгрузка измеренных данных в EXCEL».

В закладке АКУСТИКА появляются все результаты выбранного измерения:

В закладке ЛИСТ 1 появляются результаты, выбранные нами при подготовке шаблона в строгом соответствие с введенной таблицей:

Легко убедится, что цифры в нашей таблице на закладке Лист1,  соответствуют тем значениям на закладке АКУСТИКА, которые мы и хотели получить.

Промежуточный итог.

Таким образом мы преобразовали файл рабочего шаблона Data_acoustic.хls, добавив в него закладку со своей формой протокола. Теперь, в каждом случае выгрузки результатов из архива измерений в EXCEL,  в закладке Лист 1 будет формироваться наша таблица. Часть дела сделана.

Необходимо отметить:

1.Преобразование файла необходимо выполнить один раз.

2.Можно создать несколько дополнительных листов-закладок и в каждом создать разные формы протокола. Тогда для измерения будет заполнено несколько разных таблиц, из которых выбирается нужная в конкретном случае. Например, протокол измерения производственного шума или протокол измерения коммунального шума или протокол измерения инфразвука и т.п.

3.Точно таким же образом организуется свой шаблон для результатов измерения вибрации. Разница в том, что надо модернизировать файл выгрузки результатов измерения вибрации Data_vibration.xls.

Шаг 4. Организация вспомогательного листа со значениями ПДУ.

В нашей таблице остались 2 незаполненные строчки. Одна из них – значения ПДУ. Можно каждый раз вводить их вручную. А можно один раз подготовить таблицу ПДУ из Санитарных норм в формате нашей таблицы и оттуда копировать. Располагать таблицу ПДУ в файле Data_acoustic.хls лучше в отдельной закладке. Пример такой подготовленной таблицы ПДУ для  формы из нашего примера приведен на рисунке.

Страницу EXCEL с этой таблицей ПДУ можно скачать по ссылке ПДУ.xls.  Копирование значений из таблицы ПДУ в нашу таблицу проводится стандартным путем «копировать» – «вставить».

Шаг 5. Вычисление превышения ПДУ в нашей таблице.

Последняя незаполненная строчка нашей таблицы – превышение ПДУ. Заполняем ее формулами вычисления разности измеренного значения и ПДУ.

И так для всех ячеек строчки 9. Согласно введенной формуле, если измеренное значение превышает ПДУ,  в ячейке превышение будет положительное число, если не превышает – отрицательное. Чтобы не отвлекаться на случаи не превышения ПДУ, полезно провести условное форматирование ячеек следующим образом. Задать формат ячеек, при котором отрицательные значения не будут отображаться. Делается это так. Выделяем строчку с формулами для вычисления превышения ПДУ. Выбираем в меню «формат» - «условное форматирование».

Задаем условное форматирование – белый цвет цифр для значений меньше или равно 0.

Теперь в таблице будут видны только значения превышений ПДУ. Сохраняем файл Data_acoustic.хls с последними изменениями.

Промежуточный итог 2.

Проверка работы таблицы.

Повторим выгрузку измерения из шага 4 но уже с таблицей, «обученной» вычислению превышений ПДУ.

Формулы в последней строчке таблицы работают, осталось скопировать нужную строку из закладки со значениями ПДУ в строку ПДУ нашей таблицы..

Результат готов.  Там, где превышение ПДУ имеет место, в нашей таблице появились соответствующие значения. Там, где превышения нет – остаются пустые ячейки. Теперь можно скопировать готовую таблицу с результатами измерения, значениями ПДУ и вычисленными превышениями ПДУ в бланк протокола с шапкой и подписями. Пример на следующей странице.

# ПРОТОКОЛ

Измерения шума

# №______________________ от _____________

1.Место проведения исследований (объект, адрес):

2.Помещение/территория:

3.Источники шума:

4.Исследования проведены в присутствии (ФИО, должность)

5.Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились испытания и давалось заключение:

6.Сведения о средствах измерений:

Прибор	Зав. № 	Свид-во о поверке

______________	________________	_____________________

______________	________________	_____________________

______________	________________	_____________________

Погрешность приборов, диапазон измерений:

7.Дополнительные сведения

8. Эскиз места проведения исследования

9.Результаты исследований шума

| Результаты измерения |
| --- |
| Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, Гц | Уровни звука, дБА |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Leq | Ls max | Li max |
| 53,6 | 46,7 | 48,6 | 47,6 | 46,5 | 42,4 | 41 | 36,7 | 30,9 | 48,3 | 69 | 78,2 |
| ПДУ |
| 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | 125 |
| Превышение ПДУ |
| -22,4 | -12,3 | 0,6 | 7,6 | 12,5 | 12,4 | 14 | 11,7 | 7,9 | 13,3 | 19 | -46,8 |

12.Заключение:

Испытания проводили

(подпись, ФИО)

Зав. отделом

Щаг 6. Дополнительный.

Бланк протокола с шапкой и подписями можно создать непосредственно в закладке с нашей таблицей. В этом случае сначала в закладке надо забить текст шапки и подписей, а потом создать таблицу так как мы делали но уже в нужном месте листа. В этом случае распечатывать готовый протокол можно сразу из листа EXCEL.

Последнее.

Готовый файл Data_acoustic.хls с той формой таблицы, которую мы использовали в примере можно скачать по ссылке Data_acoustic.хls.

Перед самостоятельном выполнении описанных операций  мы рекомендуем сохранить исходный вид файла Data_acoustic.хls в отдельной папке. Это позволит Вам всегда вернуться в исходное состояние программы в случае всякого рода ошибок.

Вы можете прислать по электронной почте sound@ntm.ru все вопросы, которые могут возникнуть при самостоятельном выполнении этой инструкции. Мы обязательно на них ответим.

Если Вы затрудняетесь выполнить описанные операции самостоятельно – мы можем их сделать для Вас. Для этого надо прислать по электронной почте sound@ntm.ru шаблоны тех протоколов, которые вы привыкли использовать у себя. В ответ Вы получите подготовленный файл Data_acoustic.хls  или Data_vibration.xls с Вашими таблицами.